Příloha č.1

Technické podmínky stavebních úprav bytových jader vyzděním koupelny se sprchovým    koutem a WC

- bude zachováno nucené odvětrání koupelny a WC

- u koupelny bude navíc zajištěno větrání pomocí větracího otvoru u podlahy ve spodní části dveří nebo pod dveřním křídlem

- u koupelny musí povrchová úprava stěn bránit vsakování vody do stěn a musí být odolná proti smáčení vodou

- keramický obklad bude celoplošně lepený

- nově vybudovaná podlaha v koupelně bude opatřena stěrkovou hydroizolací a nesmí vystupovat nad úroveň stávající podlahy v přilehlých prostorách o více jak 2 cm, stěrkovou hydroizolací budou opatřeny i svislé stěny v místě umístění sprchového koutu

- nově vybudovaná plovoucí podlaha (dlažba) musí mít zvukovou izolaci pod celou plochou

- upevnění zaústění vzduchotechniky do příček musí být provedeno pevně mechanicky s použitím pružných materiálů

- bude provedeno akustické oddělení vodovodních a kanalizačních instalací od stavebních konstrukcí a opláštění rozvodu vody izolačním materiálem před jeho uložením do zdiva

- bude provedeno pružné uložení WC

- stěny nových nenosných příček budou provedeny z lehčených materiálů

- přístup do instalační šachty bude zachován v původním rozsahu

- stavebními úpravami nesmí být dotčeny nosné konstrukce a  původní požární opatření realizovaná na prostupu instalací stropní konstrukcí, vyústění a obložení vzduchotechniky.   Do instalační šachty není dovoleno umisťovat předměty a zařízení snižující požární bezpečnost. Předělení stropu instalační šachty musí být provedeno na celou tloušťku stropní konstrukce.

- stavebník nebude přetěžovat výtah

- v domě bude denně zachována čistota a případné znečištění domu nebo chodníku náležícího k domu, které vznikne při provádění předmětných úprav, bude stavebníkem neprodleně odstraněno

- v průběhu stavebních úprav budou dodržovány veškeré bezpečnostní a protipožární normy a předpisy

- stavební úpravy budou dokončeny do jednoho měsíce od zahájení stavebních prací

- po dokončení stavebních prací bude bytovému družstvu předána revizní zpráva elektroinstalace,  zkouška těsnosti kanalizace, tlaková zkouška vody, revizní zpráva nového plynového rozvodu (v případě, že došlo k úpravám na plynovém zařízení)

- stavební materiál musí být skladován tak, aby nahodilé zatížení stropní konstrukce nebylo víc jak 1,50 kN/m2

- odpady z demolice budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a pravidelně odstraněny způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na území Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb. o nakládání se stavebním materiálem

- odpovědnost za případné škody na majetku bytového družstva při stavebních pracích nese stavebník

Poučení

Při provádění stavby je nutné dodržet povinnosti podle § 152 a § 156 stavebního zákona :

- mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství

- o zahájení prací na stavbách, je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené – vlastníka a sousedy

- pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- dokončení prací je stavebník povinen oznámit představenstvu bytového družstva a předat zástupci družstva požadované doklady.

Stavba musí být provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.