Příloha č.1

Technické podmínky stavebních úprav bytu odstraněním nenosných příček

- veškeré stavební práce provede odborná firma s oprávněním na provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- odstranění nenosných příček bude provedeno vyříznutím !!!

- žádným způsobem nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí

- stavebník nebude přetěžovat výtah

- v domě bude denně zachována čistota a případné znečištění domu nebo chodníku náležícího k domu, které vznikne při provádění předmětných úprav, bude stavebníkem neprodleně odstraněno

- v průběhu stavebních úprav budou dodržovány veškeré bezpečnostní a protipožární normy a předpisy

- stavebními úpravami nesmí být dotčena původní požární opatření realizovaná na prostupu instalací stropní konstrukcí, vyústění a obložení vzduchotechniky

- stěny nových nenosných příček budou provedeny z lehčených materiálů

- nově vybudovaná podlaha musí mít zvukovou izolaci pod celou plochou

- stavební úpravy budou dokončeny do jednoho měsíce od zahájení stavebních prací

- po dokončení stavebních prací bude bytovému družstvu předána revizní zpráva elektroinstalace a plynu (v případě že došlo k úpravám na rozvodech)

- stavební materiál musí být skladován tak, aby nahodilé zatížení stropní konstrukce nebylo víc jak 1,50 kN/m2

- odpady z demolice budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a pravidelně odstraněny způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na území Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb. o nakládání se stavebním materiálem

- odpovědnost za případné škody na majetku bytového družstva při stavebních pracích nese stavebník

Poučení

Při provádění stavby je nutné dodržet povinnosti podle § 152 a § 156 stavebního zákona :

- mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství

- o zahájení prací na stavbách, je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené – vlastníka a sousedy

- pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- dokončení prací je stavebník povinen oznámit představenstvu bytového družstva.

Stavba musí být provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.